## Slide 1: MÃ HÓA ĐỐI XỨNG HIỆN ĐẠI
CHỦ ĐỀ 3

## Slide 2: Nội Dung
Giới thiệu
Mã dòng – mã A5/1
Mã khối – hệ mã Fiestel – mã DES
Mô hình ứng dụng mã khối
Trao đổi khóa bí mật bằng KDC

## Slide 3: I. Giới Thiệu
Mã hóa cổ điển:
Ngày nay, dữ liệu là:
  => biểu diễn bằng dãy bít nhị phân.

## Slide 4: I. Giới Thiệu
Ví dụ:
  Bản tin: withdraw
  Mã ASCII: 119 105 116 104 100 114 97 119
  Nhị phân: 01110111 01101001 01110100 01101000 01100100 01110010 01100001 01101000 01100100
Mã hóa hiện đại:
  Mã hóa dãy bít.
  Chống phá mã known-plaintext và chosen-plaintext

## Slide 5
Chữ cái | Nhị phân
A | 000
B | 001
C | 010
D | 011
E | 100
F | 101
G | 110
H | 111
Mã hóa dùng phép XOR với khóa K: 0101
bản rõ: 0011 0000 0010 111 (beach)
khóa: 0101 0101 0101 010
bản mã: 0110 0101 0111 101 (DBCHF)
Ví dụ, xét ngôn ngữ gồm 8 chữ cái:
bản tin ‘beach’:
001100000010111

## Slide 6
Vấn đề:
  Cần tạo khóa dài  mã dòng
  Cần có phép mã hóa phức tạp hơn phép XOR
  mã khối
  (phép XOR không an toàn trong trường hợp phá mã known-plaintext )

## Slide 7: II. Mã dòng (stream cipher)
Bản rõ P  p0p1p2…pn-1 (pi: bít 0 hay 1)
Từ khóa K ban đầu, sinh ra dãy bít “giả ngẫu nhiên”:
S(K)  s0s1s2…sn-1 (si: bít 0 hay 1)
Dùng phép XOR để mã hóa:
C = c0c1c2…cn-1 = p0p1p2…pn-1  s0s1s2…sn-1

## Slide 8: Vì sao gọi mã “dòng”?
Không cần chờ có đầy đủ n bít s0s1s2…sn-1 mới tiến hành mã hóa, sinh ra được si đến đâu, mã hóa đến đó  áp dụng cho dữ liệu real-time.
p0
…
p1
pn-1
c0
…
c1
cn-1
⊕
s0
⊕
s1
⊕
sn-1
P
C
p2
c2
⊕
s2

## Slide 9: Mã hóa TinyA5/1
Gồm 3 thanh ghi X – 6 bít, Y – 8 bít, Z – 9 bít
Khóa K 23 bít, K  XYZ
Quay X:
  t = x2 ⊕ x4 ⊕ x5
  xj = xj-1 với j = 5, 4, 3, 2, 1
  x0 = t
Ví dụ: X = 100101
Quay Y
Quay Z

## Slide 10
Hàm maj(x, y, z): hàm “chiếm đa số”. Nếu trong x, y, z có từ 2 bít 1 trở lên: maj(x, y, z) = 1, ngược lại maj(x, y, z) = 0
Ví dụ: maj(0,1,0) = ?; maj(1, 1, 0) = ?
Quá trình sinh số, tại bước thứ i:
  m = maj(x1, y3, z3)
  If x1 = m then Quay X (nếu x1 chiếm đa số: quay X)
  If y3 = m then Quay Y
  If z3 = m then Quay Z
  si = x5 ⊕ y7 ⊕ z8 (ba bít cuối của X, Y, Z)

## Slide 11: Mã hóa A5/1
Dùng trong mạng GSM.
Gồm 3 thanh ghi X – 19 bít, Y – 22 bít, Z – 23 bít
Khóa K 64 bít, K  XYZ

## Slide 12: III. Mã khối (block cipher)
Xét lại ví dụ:
bản rõ: 0011 0000 0010 111 (beach)
khóa: 0101 0101 0101 010
bản mã: 0110 0101 0111 101 (DBCHF)
Điểm yếu phép XOR: nếu biết cặp (c0 , p0)  tính được K
Không chống được phá mã known-plaintext

## Slide 13
Phép thay thế (substitution)
  Thay dãy bít này bằng 1 dãy bít khác
Bản rõ | Bản mã
000 | 101
001 | 100
010 | 110
011 | 000
100 | 010
101 | 111
110 | 001
111 | 011
S-box
p0
p1
p2
c0
c1
c2

## Slide 14
Phép hoán vị (permutation):
  Hoán vị các bít trong dãy
p0
p1
p2
p3
c0
c1
c2
c3
  Ví dụ: 0101  1100
Phương pháp chống phá mã known-plaintext: áp dụng phép substitution và permutation nhiều lần  mạng SP
P-box
p0
p1
p2
p3
c0
c1
c2
c3

## Slide 15: Mạng SP (Substitution – Permutation Network)
Kết hợp các phép thay thế (S-box) và hoán vị (P-box)
P1
S1
S2
S3
P2
S4
S5
S6
P3
Bít đầu vào
0
1
1
0
0
Bít đầu ra
1
1
0
1
0

## Slide 16: Hệ mã Feistel :
Kết hợp các phép thay thế và hoán vị
Gồm nhiều vòng:
K1 K2 K3 Kn
P  C1  C2  …  Cn
Tại mỗi vòng cũng áp dụng các phép S-box và P-box:
P = (L0 , R0)
C1 = (L1 , R1)
C2 = (L2 , R2)
…
Cn = (Ln , Rn)

## Slide 17
L0
R0
⊕
L1
R1
plaintext
Ln
Rn
ciphertext
⊕
…
…
F
F
K1
Kn
K
…
Ln-1
Rn-1
Li = Ri-1
Ri = Li-1 F(Ri-1, Ki)

## Slide 18
Hàm F không cần khả nghịch.
Ri-1 = Li
Li-1 = Ri  F(Ri-1, Ki)
Kn K2 K3 K1
Cn  Cn-1  …  C1  C0
Giải mã:

## Slide 19: Mã TinyDES:
Là mã thuộc hệ mã Feistel gồm 3 vòng.
Kích thước của khối là 8 bít
Kích thước khóa là 8 bít (trích ra 6 bít)
Mỗi vòng của TinyDES dùng khóa con có kích thước 6 bít được trích ra từ khóa chính.
Bản rõ 8 bít
Vòng 1
Vòng 2
8
Khóa 8 bít
Dịch vòng trái
Nén khóa
8
Nén khóa
6
8
6
8
8
Bản mã 8 bít
Dịch vòng trái

## Slide 20
Một vòng của TinyDES
Li-1
Ri-1
⊕
Ki
Li
Ri
4
S-box
P-box
⊕
4
4
6
4
4
4
4
6
4
KLi-1
KRi-1
Left Shift
KLi
KRi
Left Shift
4
F
Expand
Compress
F(Ri-1, Ki) = P-box(S-box(Expand( Ri-1 ) ⊕ Ki ))

## Slide 21
Hàm Expand: b0b1b2b3  b2b3b1b2b1b0
    Ví dụ: Expand(0110) = 101110
  Hàm S-box: chuyển 6 bít thành 4 bít
6 bít
4 bít
S-box
Ví dụ: X = 101010  S-box(X) = 0110.

## Slide 22
Hàm P-box: b0b1b2b3  b2b0b3b1
Sinh khóa con:
Hàm LeftShift: dịch vòng trái 4 bít đầu vào
    K  K1: dịch vòng trái 1 bít
    K1  K2: dịch vòng trái 2 bít
Hàm Compress: nén 8 bít thành 6 bít
  k0k1k2k3k4k5k6k7  k5k1k3k2k7k0
  Ví dụ: mã hóa bản rõ P = 00011011
  khóa K = 11100100

## Slide 23: Mã DES:
Là mã Feistel gồm 16 vòng.
Kích thước của khối là 64 bít
Kích thước khóa là 56 bít
Mỗi vòng của DES dùng khóa con có kích thước 48 bít được trích ra từ khóa chính.

## Slide 24
Hoán vị khởi tạo
Bản rõ 64 bít
….
Vòng 1
64
Vòng 2
64
Vòng 16
Đổi 2 nửa đầu, cuối
Hoán vị kết thúc
Khóa 64 bít
Dịch vòng trái
Nén khóa
56
Nén khóa
Nén khóa
….
56
48
56
48
56
48
56
64
64
64
Bản mã 64 bít
Dịch vòng trái
Dịch vòng trái
Hoán vị khóa
56
Các vòng của mã DES

## Slide 25: Một vòng của DES
Li-1
Ri-1
⊕
Ki
Li
Ri
32
S-boxes
P-box
⊕
32
32
48
32
32
28
28
48
28
KLi-1
KRi-1
Left Shift
KLi
KRi
Left Shift
28
Expand
Compress
F

## Slide 26
48 bít
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
32 bít
Chi tiết S-Box
S1

## Slide 27: Hiệu ứng lan truyền (Avalance Effect)
Thay đổi 1 bít trong bản rõ  thay đổi khoảng 32 bít trong bản mã.
P1: 00000000 00000000 00000000 … 00000000
P2: 10000000 00000000 00000000 … 00000000
Thay đổi 1 bít trong khóa  thay đổi khoảng 32 bít trong bản mã.
 Chống phá mã

## Slide 28: Độ an toàn của DES:
Tấn công vét cạn khóa: cần kiểm tra 256 khóa  hiện tại không khả thi.
Phá mã DES theo phương pháp vi sai (differential cryptanalysis): cần 247 chosen-plaintext.
Phá mã DES theo phương pháp thử tuyến tính (linear cryptanalysis): cần 243 known-plaintext.

## Slide 29: Mã TripleDES:
Áp dụng mã DES 3 lần:
Kích thước của khối là 64 bít
Kích thước khóa là 168 bít K  K1, K2, K3
C = E( E( E( P , K1 ) , K2) , K3)
P = D( D( D( C , K3 ) , K2) , K1)

## Slide 30: Mã AES (Advanced Encryption Standard)
Kích thước của khối là 128 bít
Kích thước khóa là 128 – 192 – 256

## Slide 31: IV. Các mô hình áp dụng mã khối
Mô hình ECB (Electronic Code Book)
  Bản rõ dài được chia thành các khối 64 bít.
  Mỗi khối được mã hóa riêng rẽ.
Quá trình mã hóa
p0
…
p1
pn-1
c0
…
c1
cn-1
K
P
C
K
E
K
E
E

## Slide 32
Nhược điểm của ECB: nếu Pi = Pj thì Ci = Cj  có thể bị thống kế tần suất.
Quá trình giải mã
c0
…
c1
cn-1
p0
…
p1
pn-1
K
C
P
K
D
K
D
D

## Slide 33
Mã hóa ECB không che dấu hết thông tin

## Slide 34: Mô hình CBC (Cipher Block Chaining)
  Bản mã Ci-1 tham gia vào việc mã hóa Pi tạo Ci
p0
…
p1
pn-1
c0
…
c1
cn-1
P
E

IV
E

E

C0 = E(P0  IV , K )
Ci = E(Pi  Ci-1 , K )
Initialization Vector

## Slide 35
Mã hóa dùng CBC

## Slide 36: Mô hình CTR (Counter)
  Là dạng mã dòng, trong đó việc sinh số thực hiện dùng mã khối.
si = E(IV + i , K )
  Theo hiệu ứng lan truyền (Avalanche Effect), dãy si có thể xem là ngẫu nhiên .
p0
…
p1
pn-1
c0
…
c1
cn-1
⊕
s0
⊕
s1
⊕
sn-1
P
C
p2
c2
⊕
s2

## Slide 37: V. Trao đổi khóa bí mật bằng KDC
  Có N user cần trao đổi dữ liệu, mỗi cặp có 1 khóa bí mật
   cần có N(N-1)/2 khóa.
A
B
C
D
E
KAB
KAC
KAD
KAE
KBC
KDC

## Slide 38
Giải pháp dùng trung tâm phân phối khóa (KDC)
Mỗi user chỉ cần thiết lập khóa bí mật với KDC: khóa chủ
A
B
C
D
E
KA
KE
KB
KC
KDC
KD

## Slide 39
Khi 2 user A, B cần trao đổi dữ liệu  KDC cung cấp một khóa phiên bí mật KAB
A
B
1. REQUEST to B
KDC
4. E(KAB, KB)
5. E(P, KAB)
2. E(KAB, KA)||E(KAB, KB)
Khóa phiên KAB chỉ có A, B và KDC biết.
KAB chỉ được dùng trong 1 phiên truyền dữ liệu, kết thúc phiên KAB được hủy bỏ.

## Slide 40: Q & A